## Slide 1: Локальные особенности

## Slide 2: Локальные особенности
Что делать, если часть объекта загорожена другим?
  Елочка выросла….
Найти хорошо различимые точки («характеристические точки», «особенности»,
«локальный особые точки»)
Найти такое преобразование, которое совмещает найденные точки
Можно верифицировать с помощью попиксельного сравнения

## Slide 3: Мотивация
Создание мозаик

## Slide 4: Мотивация
Создание мозаик

## Slide 5: Мотивация
Стереоотождествление

## Slide 6: Мотивация
Оценка движения, слежение за объектом

## Slide 7: Мотивация
Классификация и поиск объектов

## Slide 8: Мотивация
Поиск в базе изображений

## Slide 9: Локальные особенности
Локальная особая точка изображения (local image feature)
  это точка с характерной (особой) окрестностью, т.е. отличающаяся от всех точек в некоторой окрестности
Пример особой точки
Пример точки, не являющейся особой

## Slide 10: Требования к особенностям
Повторяемость (Repeatability)
  Особенность (feature) находится в том же месте сцены не смотря на изменения точки обзора и освещения
Значимость (Saliency)
  Каждая особенность имеет уникальное (distinctive) описание
Компактность и эффективность
  Количество особенностей существенно меньше .числа пикселей изображения
Локальность (Locality)
  Особенность занимает маленькую область изображения, поэтому работа с ней нечувствительна к перекрытиям

## Slide 11: Углы
монотонный регион: в любом направлении изменений нет
«край»: вдоль края
изменений нет
«уголок»: изменения при перемещении
в любую сторону

## Slide 12: Детектор Харриса
Главное свойство угла
  в области вокруг угла у градиента изображения два доминирующих направления
Уголки хорошо повторимы и различимы
Наиболее популярный детектор локальных особенность точек – детектор Харриса (Harris)
C.Harris and M.Stephens. "A Combined Corner and Edge Detector.“
Proceedings of the 4th Alvey Vision Conference: pages 147—151, 1988

## Slide 13: Модели преобразования
Геометрические
Поворот
Масштаб
Аффинное
годно для ортографической камеры, локально-плоского объекта
Фотометрические
Аффинное изменение яркости (I  a I + b)
Slide by S. Lazebnik

## Slide 14: Инвариантность к масштабу
Цель: независимо находить область в масштабированных версиях одного и того же изображения
Требуется метод выбора размера характеристической области

## Slide 15: Дескрипторы
Точки найдены – как их сопоставить?
?
Нужно как-то описать каждую точку, чтобы можно было отличать одну от другой!
Дескрипторы (Descriptors)

## Slide 16: Дескрипторы
Дескрипторы должны быть:
специфичны (отличаем разные точки)
локальны (зависеть только от небольшой окрестности)
инвариантны (к искажениям/изменению освещенности)
просты в вычислении
Необходимо каждую интересную точку или область описать набором параметров
fn  ( fn,1,, fn, j )
T

## Slide 17: SIFT
David G. Lowe. "Distinctive image features from scale-invariant keypoints.” IJCV 60 (2), pp. 91-110, 2004.
Scale-Invariant Feature Transform:
  Детектор DoG
    Определение положения и масштаба особенности
  Ориентация
    Определение доминантной ориентации по градиентам
  Дескриптор
    Использование статистик по направлению градиентам
Устойчив к изменениям освещенности и небольшим сдвигам

## Slide 18: Ориентация
Идея: найти основное (доминантное) направление градиентов пикселей окрестности
Повернуть фрагмент так, чтобы доминантное направление градиента было направлен вверх
Если локальных максимумов несколько – считаем, что несколько точек с разной ориентацией
0
2 

## Slide 19: Гистограммы градиентов
Вычисляем градиент в каждом пикселе
Строим гистограммы направлений градиентов по прямоугольным областям
  Вклад каждого пикселя взвешиваем по гауссиане с центром в центре окрестности
Обычно – сетка 4x4, в каждой гистограмма с 8ю ячейками
Стандартная длина вектора-дескриптора – 128 (4*4*8)
Сравниваем как вектор (разные метрики)

## Slide 20: Резюме SIFT
Дескриптор SIFT весьма специфичен, устойчив к изменениям освещения, небольшим сдвигам
Вся схема SIFT (детектор, выбор окрестностей, дескриптор) оказалась очень эффективным инструментов для анализа изображений
Очень широко используется

## Slide 21: Сопоставление
Имеем набор точек и дескрипторов
Как будем сопоставлять?

## Slide 22: Сопоставление особенностей
Генерируем пары-кандидаты: для каждого патча в одном изображении, находим несколько наиболее похожих по выбранной метрики пачтей на другом изображении
Как выбирать пары?
  Полный перебор
    Для каждой особенности вычисляем расстояния до всех особенностей второго изображения и берем лучшую
  Ускоренные приближенные меры
    Иерархические структуры (kd-trees, vocabulary trees)
    Хэширование